## Slide 1
TIẾT 26: BÀI TẬP

## Slide 3
a) Đầu B của thanh nam châm là cực Nam.
Theo hình vẽ thì chiều dòng điện đi từ cực dương sang cực âm tức là đi từ P sang Q, theo quy tắc nắm tay phải thì ta xác định được đầu Q của thanh nam châm là cực Bắc (N), nên ban đầu khi đóng khóa K thì thanh nam châm bị đẩy chứng tỏ đầu A của thanh nam châm là cực Bắc (N) còn đầu B của thanh nam châm là cực nam (S).
b) Thanh nam châm xoay đi và đầu B (cực Nam) của nó bị hút về phía đầu Q (cực Bắc) của cuộn dây.

## Slide 4
Bài 4 trang 55 sách bài tập Vật Lí 9: a) Cực nào của kim nam châm trong hình 24.4a SBT hướng vào đầu B của cuộn dây điện?
b) Xác định chiều của dòng điện chạy trong cuộn dây ở hình 24.4 SBT.

## Slide 5
a) Cực Bắc của kim nam châm.
Vì trong trường hợp a thì ta thấy dòng điện có chiều từ A sang B. Theo quy tắc nắm bàn tay phải thì xác định được chiều đường sức từ có hướng từ B sang A nên kim nam châm có hướng bắc (N) chỉ về phía đầu B
b) Dòng điện có chiều đi vào ở đầu dây C.
Vì trong trường hợp b thì qua hình vẽ ta xác định được hướng của đường sức từ là từ C sang D nên theo quy tắc bàn tay phải ta xác định được chiều dòng điện đi vào từ C và đi ra ở D

## Slide 6
A
B
K
R1
R2
R3
Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ, biết R1 = 16Ω,
R2 = 12Ω và R3 = 6Ω. Dòng điện qua R2
có cường độ là I2 = 0,2A. Tính:
Điện trở tương đương của đoạn mạch AB.
Cường độ dòng điện qua điện trở R1 và R3.
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB.
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB.

## Slide 7
Đoạn mạch gồm: R1 nt (R2 // R 3)
Điện trở tương đương của đoạn mạch AB
R23 = R2 . R3 / R2 + R3 = 12 . 6 / 12 + 6 = 4 (Ω)
R tđ = R1 + R23 = 16 + 4 = 20 (Ω)
Cường độ dòng điện qua điện trở R1 và R3
U3 = U2 = I2 . R2 = 0,2 . 12 = 2,4 (V)
I 3 = U3 / R3 = 2,4 / 6 = 0,4 (A)
I1 = I2 + I3 = 0,4 + 0,2 = 0,6 (A)
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB
I = I1
U = I.Rtđ
P = U.I = U.I1 =